Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за апрель 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В апреле 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на.

| Дата | Время | № заявки | Краткое описание | Подписал (ФИО) | Согласовано (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.19 по 05.04.19 | 9:00; по 16:00 | вх.18 (3/3825) | ПС 110 кВ "Волочильная" ВЧБ ВЛ110 кВ "Волочильная-Травянская"- отключить для безопасного произзводства работ на ПС 220 КВ "Травянская по ТО в объеме ПВ ВЧБ и ПВЗ-90 ВЛ110 кВ "Волочильная-Травянская" по рабочей программе Р-6 47. Релейные указания : 1) На время операций и заявки на ПС 110 "Волочильная " В ДЗ ВЛ 110 кВ "Волочильная-Травянская" (П32/2) вводится ускорение 3-ей ступени ДЗ до 0,4 сек; 2) В ТНЗНП ВЛ110 кВ "Волочильная - Травянская" вводится ускорение 4-ой ступени ТНЗНП до 0,4 сек; 3) Выводится из работы ВЧБ ВЛ110 кВ "Волочильная-Травянская" | Потапов А,В. |  |
| 01.04.19 по 05.04.19 | 9:00; по 16:00 | исх.96 (4) | ПС 110 кВ "Волочильная" ВЧБ вл110 кВ "Валочильная-Травянская"- отключить для безопасного произзводства работ на ПС 220 КВ "Травянская по ТО в объеме ПВ ВЧБ и ПВЗ-90 ВЛ110 кВ "!Волочильная-Травянская" по рабочей программе Р-6 47. Релейные указания : 1) На время операций и заявки на ПС 110 "Волочильная " В ДЗ ВЛ 110 кВ "Волочильная-Травянская" (П32/2) вводится ускорение 3-ей ступени ДЗ до 0,4 сек; 2) В ТНЗНП ВЛ110 кВ "Волочильная - Травянская" вводится ускорение 4-ой ступени ТНЗНП до 0,4 сек; 3) Выводится из работы ВЧБ ВЛ110 кВ "Волочильная-Травянская" | Зобин В.А. | Яненко А.Н. |
| 10.04.19 | 9:00-14:46 | исх.118 (эл.12) |  | ПС 110 кВ "Генераторная" СВ-110 кВ отключить для безопасного производства работ по замене сливного крана в полюсе фазы С. | Зобин В.А. |  |
| 11.04.19 по 12.04.19 | 6:31 -18:02 11.04.19 | 120((эл) | ПС 110кВ Волочильная ВЛ 110кВ Травянская-Волочильная отключить для работ по заявке Свердловского РДУ №9 | Зобин В.А. | Яненко А.Н. |
| 11.04.19 по 12.04.19 |  | 121 (эл) | ПС 110кВ Волочильная СВ-110кВ отключить для работ по заявке Свердловского РДУ №9 | Зобин В.А. | Яненко А.Н. |
| 11.04.19 по 12.04.19 |  | 122 (эл) |  | ПС 110кВ Волочильная 1секция шин 110кВ отключить для работ по заявке Свердловского РДУ №9к | Зобин В.А. | Яненко А.Н. |
| 15.04.19 по 17.04.19 | 9:27 15.04.19 -19:50 17.04.19 | 110 (эл. заявка №5) | ПС 110кВ Волочильная ВЛ 110кВ Синарская-Волочильная с отпайкой на ПС Ленинская отключить для безопасного проведения работ по ремонту 2с 110кВ на ПС Волочильная | Зобин В.А. |  |
| 15.04.19 по 19.04.19 | 9:27 15.04.19 -19:50 17.04.19 | 112 (эл. заявка №7) |  | ПС Волочильная СВ-110кВ отключить для текущего ремонта присоединений 2с 110кВ. | Зобин В.А. |  |
| 15.04.19 по 19.04.19 | 9:27 15.04.19 -19:50 17.04.19 | 113 (эл. заявка №8) | ПС 110кВ Волочильная СВ-110кВ отключить для текущего ремонта СВ-110кВ | Зобин В.А. |  |
| 15.04.19 по 19.04.19 | 9:27 15.04.19 -17:28 19.04.19 | 124 | ПС 110кВ Волочильная Т-2(32МВА) отключить для текущего ремонта тр-ра | Зобин В.А. |  |
| 18.04.19 по 19.04.19 | отказана | 111 (эл. заявка №6) |  | ПС Волочильная ВЛ-110кВ Волочильная-Синарская с отпайкой на ПС Ленинская отключить для текущего ремонта на ПС Волочильная ЛР-110кВ Синарская | Зобин В.А. |  |
| 13.05.19 15.05.19 | с 6:00 до17:00 | 146 | ПС 110 кВ Волочильная ВЛ. 110 кВ Волочильная - Синарская с отпайкой на ПС Ленинская. Для безопасного выполнения ранее незавершонных работ на ПС Волочильная | Зобин В.А. |  |
| 13.05.19 15.05.19 | с 6:00 до17:00 | 147 | ПС 110 кВ Волочильная СВ-110 кВ. Для бзопасного выполнения ранее не завершонных работ на ПС Волочильная | Зобин В.А. |  |
| 13.05.19 15.05.19 | с 6:00 до17:00 | 148 | ПС 110 кВ Волочильная 2С 110 кВ. Для бзопасного выполнения ранее не завершонных работ на ПС Волочильная | Зобин В.А. |  |