Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за ноябрь 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В ноябре 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.10.2019 | 6:55 | ПС Волочильная Т2/32 МВА | замене ШР-110 кВ ТН-2, замене опорных фундаментов ТН-2 110 кВ, замене ТН-2 110 кВ, замене ошиновки 110 кВ 2 сш. | 19.11.2019 | 7:50 |
| 2 | 31.10.2019 | 6:55 | ВЛ 110кВ Волочильная - Синарскакя с отпайкой на ПС Ленинская | для безопасного выполнения работ по замене ошиновки 2 С 110кВ | 19.11.2019 | 7:50 |
| 3 | 31.10.2019 | 6:55 | ПС Волочильная СВ 110кВ | замене ШР 110кВ ТН-2, замене опорных фундаментов ТН-2 110кВ, замене ошиновки 2С 110кВ. | 19.11.2019 | 7:50 |
| 4 | 31.10.2019 | 6:55 | ПС Волочильная 2С 110кВ | по замене ШР 110кВ ТН-2, замене опорных фундаментов ТН-2 110кВ, замене ошиновки 2С 110кВ. | 19.11.2019 | 7:50 |
| 5 | 31.10.2019 | 13:30 | ГПП-1А РУ-6кВ ф.2(город) включен до опоры №38, на опорах №38, №21/1, №42/10-разъединители отключены. ТП-28 РУ-6кВ разъединитель в сторону ф.2 Город-отключен. ТП-45 РУ-6кВ ф.14 (ГПП-1 А ф.2 Город) -схема разобрана, СВ-6кВ-отключен., ф.3(ПС Бродовская ф.1А) включен. | выход из строя кабельной линии 6 кВ на участке от опоры №38 до ТП-45 РУ-6 кВ ф.14 | 11.11.2019 | 16:05 |
| 6 | 22.11.2019 | 9:33 | ПС 110/6кВ "Генераторная" Т-2/25МВА | для замены масла в РПН | 18.11.2019 | 16:54 |
| 7 | 21.11.2019 | 10:20 | ВЛ 110кВ Генераторная - Травянская | для ревизии проводов и грозотросса в подвесных и натяжных зажимах на опорах №12,14. ППР № 40/31-ВЛ | 21.11.2019 | 17:37 |
| 8 | 01.11.2019 | 13:20 | ц.В-2 РУ-6кВ. Ф.15 (в/часть) | для проведения ППР | 01.11.2019 | 15:00 |