Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за сентябрь 2018 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В сентябре 2018 года проводились ремонтные и аварийные работы электросетевого оборудования:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.09.18 | 09:22 | ПС 110/6кВ Калибровочная Т1(40мВА) | Заявка исх.№309 для ремонта обогрева В 110кВ Т1 | 03.09.18 | 16:44 |
| 2 | 07.09.18 | 11:18 | ПС 110/6 кВ Волочильная Т2(32мВА) | Заявка исх.№328 для ремонта полюсов выключателя В 110кВ Т2 | 13.09.18 | 18:46 |
| 3 | 10.09.18 | 17:06 | ПС 110/6 кВ Волочильная 2 секция 110кВ и СВ 110кВ | Заявки исх. №330, 331 для безопасного производства работ по ремонту выключателя В 110кВ Т2 | 13.09.18 | 18:46 |
| 4 | 07.09.18 | 10:04 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.2(город) | Заявка исх. №310 (для правки опор по ул.Кирова) | 07.09.18 | 15:58 |
| 5 | 11.09.18 | 09:15 | ЦРП-80 ф.22(ТП-82 ф.6) ТП-82 РУ-6кВ ф.7(Стальконструкция), Ф.8(ЦРП-60 ф.1), Ф.9(тр-р №2), Ф.10(Трубодеталь) | Заявка исх. №326 (для работ на ф.6 ТП-82) | 11.09.18 | 14:30 |
| 6 | 19.09.18 | 09:00 | ЦРП -80 ф.23(ТП-Добора) | Заявка исх. №337. Для ППР ф.23 ЦРП-80) | 19.09.18 | 16:00 |
| 7 | 25.09.16 | 09:30 | Кислородная станция РУ-6кВ ф.13( ФСМ КТПН) | Заявка исх.№341 Для работ на ТН-2 РУ-6кВ | 25.09.18 | 15:30 |
| 8 | 25.09.16 | 10:56 | ПС 110/6 кВ Волочильная Т2(32мВА | Заявка исх.№346 для дегазации масла, высокий уровень СО2 |  |  |
| 9 | 30.09.18 | 08:00 | ТП-82 РУ-6кВ | Заявка исх. №347 Для безопасного производства работ по перекладке и подключению кабеля к ф.8 (ввод с ЦРП-60 ф.1) | 19.08.18 | 18:00 |