Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июнь 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В июне 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Время, дата, место | Причина, последствия, простой | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- |
| 31.05.19 20:00 ц. В-2 РУ-6кВ ф.18 (ТП зона) | Отключился от МТЗ. (повреждения в сетях субабонента) | 04.06.19 14:24 включен по окончании ремонта |
| 06.06.19 20:42 ГПП-1А ф.2 (Город) | Отключился от МТЗ. (схлест проводов) - по вине ТСО | 06.06.19 02:00 Осмотр линии, измерения, схема восстановлена |
| 10.06.19 11:22 ГПП-1А ф.2 (Город) | Отключился от МТЗ. (схлест проводов во время грозы) - по вине ТСО | 10.06.19 20:00 Осмотр и испытания линии мегомметром, осмотр ТП-45 и замена ТН на фазе В. ТП-45 схема восстановлена. |
| 10.06.19 11:22 ЗРМО ф.19, ТП-7Т, ТП-10, ТП-30 | Отключился от МТЗ. (во время грозы) - по вине ТСО. Без перерыва электроснабжения для субабонента. | 10.06.19 14:30 Осмотр линии, измерения мегомметром всех участков (показания в норме – включены в работу) |
| 23.06.19 16:40 ц. В-2 ф.27(Зона) | Отключился от МТЗ. (повреждения в сетях субабонента). | Вышел из строя кабель. |