Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за ноябрь 2020 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В июль 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № телефонограммы, заявки | Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки начало | Срок заявки конец | Срок заявки (время фактического отключения) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90/25 | ПС Скала | На ПС Скала планируется отключение яч.29 (ТП-45), для замены ВМ (выключатель масляный) на ВВ (выключатель вакуумный), с 06-00 02.11.2020 до 20-00 04.11.2020. Аварийная готовность 2 часа. | 02.11.20 6:00 | 04.11.20 20:00 | 02.11.2020 - 04.11.2020 9:39 | Выполнено |
| 499/-499 | ПС 110/6 кВ Волочильная | Планируется отключение ПС 110/6 кВ Волочильная ф.25 (Воинская часть) 03.11.2020 с 8:00 до 16:00 для безопасного проведения работ. | 03.11.20 8:00 | 03.11.20 16:00 | 03.11.2020 с 8:00 до 16:00 | Выполнено |
| 93/1451 | ПС Мамино | Планируется отключение 2 С 10 кВ на ПС Мамино с 10:00 до 17:00 30.11.2020 для профиспытания и ТР 2 С 10 кВ,будет отключена ВЛ 10 кВ Стариково. | 30.11.20 10:00 | 30.11.20 17:00 | 30.11.2020 с 10:00 до 17:00 | Выполнено |
|  |  | В-2 РУ-6кВ ф.18(Зона) отключился от МТЗ, обрыв провода между 8-9 опорами и схлест между 2-3 опорами. | 26.10.20 22:14 | 27.11.2020 17:00 | 27.11.2020 17:00 | ц.В-2 РУ-6кВ ф.18(ТП-зона ф.2) включены. |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru